SAP 2

SAP 1 merupakan sebuah computer karena system ini dapat menyimpan program dan data sebelum memulai perhitungannya, dan kemudian secara otomatis melaksanakan instruksi-instruksi program tanpa campur tangan manusia. Namun demikian SAP 1 merupakan mesin hitung yang masih primitif. Membandingkan computer SAP 1 dengan computer modern ibarat membandingkan manusia Neanderthal dengan manusia modern. Ada sesuatu yang tidak terdapat dalam computer SAP 1 tetapi justru terdapat dalam setiap computer modern.

SAP 2 merupakan tahap berikutnya dalam evolusi menuju ke computer modern karena SAP 2 telah dilengkapi dengan instruksi-instruksi jump (lompat). Instruksi ini akan memaksa computer untuk mengulangi atau bagian dari sebuah program.

Catatan :

Kecepatan SAP 1 = 1 KHz yaitu 1 instruksi menghasilkan 6 clock

Kecapatan SAP 2 = 1 MHz yaitu SAP 2 bisa menghasilkan 1.000.000 clock/detik

1 clock = 1/1.000.000 detik = 10-6 detik = 1 πdetik

Tiap instruksi mempunyai clock masing-masing pada SAP 2

Contoh program dalam SAP 2

- MVI A, 4H

MOV B, A

MVI A, 6 H

OUT 3H

Jika program tersebut dikerjakan computer, berapa nilai register A terakhir?

Jawab :

A

B

6H = 6(10) = 00000110(2)

Layar

- MVI A, 4H

MOV B, A

MVI A, 6H

MOV C, B

ADD C

ADD C

OUT 3H

Jawab :

A

B

C.

Layar

- MVI A, 5H

MOV B,A

ADD B

ADD B

ADD B

SUB B

OUT 3H

Jawab:

Layar

- MVI A, 5H

MVI B, 8H

SUB B

OUT 3

Jawab :

-3H = 0000 0011

1111 1100

1 +

1111 1101 =  FDH

- MVI A,  9H

MVI B,17H

SUB B

SUB B

MVI C, 4H

ADD C

ADD C

OUT 3H

Jawab :

A ----- > 9H = 9(10)   =  -14   =  -37   =  -33   =  -29

B ----- > 17H  =  23

C ----- >  4H

-29 = 16(10) + 13(10)

= 1DH

0001 1101

1110 0010

1 +

1110 0011   =   E3H

- MVI A, 87H

INR A

CMA

RAL

DCR A

OUT 3H

Jawab :

A ---- > 87H = 88H  =  77H  =  EEH  =  EDH

87H    =  1000 0111

1

INR   =  1000 1000 = 88H

CMA =  0111 0111 = 77H

RAL   =  1110 1110 = EEH

DCR  =  1110 1101 = EDH

Beberapa Flag di SAP 2 :

- S = Sign (tanda) Flag

S=1 --- > jika hasil operasi aritmatik menghasilkan bilangan negatif

S=0 --- > jika hasil operasi aritmatik menghasilkan bilangan positif

- Z = Zero Flag

Z=1 --- > jika hasil operasi aritmatik menghasilkan bilangan 0 (nol)

Z=0 --- > jika hasil operasi aritmatik menghasilkan bilangan ≠ 0

Instruksi Lompat

- JM (Jump if Minus)

Loncat jika hasil suatu operasi / instruksi menghasilkan flag

S=1 (Jika hasilnya negatif)

- JNZ (Jump if Not Zero)

Loncat jika hasil suatu operasi / instruksi menghasilkan flag

Z=0 (Jika hasilnya tidak nol)

- JZ (Jump if Zero)

Loncat jika hasil suatu operasi / instruksi menghasilkan flag

Z=1 (Jika hasilnya nol)

- JMP (Jump)

Loncat tanpa syarat

Contoh :

- MVI A, 4H

MVI B, 3H

Lagi :	DCR B

DCR A

JNZ lagi

HLT

Jawab :

A 					s = 1 ; z = 0

B				s = 1 ; z = 0

- MVI A, 4H

MVI B, 3H

Lagi :	DCR B

DCR A

JM lagi

HLT

Jawab :

A

B

- MVI A, 3H

Again :MVI B, 2H

Lagi   :	DCR B

JNZ Lagi

DCR A

JNZ Again

HLT

Jawab :

A

B

3. Menghitung perkalian 4 x 5

MVI A, 00H		   Atau			MVI A, 00H

MVI B, 04H					MVI B, 04H

MVI C, 05H					MVI C, 05H

Lagi :   ADD B				Lagi :   ADD B

DCR C						DCR C

JZ Done					JNZ Lagi

JMP Lagi					OUT 3H

Done : 	OUT 3H					HLT

HLT

Prosesnya

A 					    	Layar

B

C

- Menghitung deret jumlah 1 + 2 + 3 + 4 + 5…………….n

Jawab :

MVI A,01H

MVI B,04H

MOV C, A

Ulang :   INR C

ADD C

DCR B

JNZ Ulang

OUT 3H

HLT

Prosesnya

A 					    	Layar

B

C

- Hitunglah perkalian 4 x 5, terjemahkan ke dalam bahasa mesin, tentukan panjang byte dan waktu tundanya!

Jawab:

MVI A, 00H		   Atau			MVI A, 00H

MVI B, 04H					MVI B, 04H

MVI C, 05H					MVI C, 05H

Lagi :   ADD B				Lagi :   ADD B

DCR C						DCR C

JZ Done					JNZ Lagi

JMP Lagi					OUT 03H

Done : OUT 03H                                                         HLT

HLT

Terjemahan ke dalam bahasa mesin

| Alamat | Isi | Mnemonik | Panjang Byte | Waktu Tunda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000H | 3EH | MVI A,00H | 2 | 7 clk x 1 = 7 clk |
| 2001H | 00H |  |  |  |
| 2002H | 06H | MVI B,06H | 2 | 7 clk x 1 = 7 clk |
| 2003H | 06H |  |  |  |
| 2004H | 0EH | MVI C, 04H | 2 | 7 clk x 1 = 7 clk |
| 2005H | 04H |  |  |  |
| 2006H | 80H | ADD B | 1 | 4 clk x 5 = 20 clk |
| 2007H | 0DH | DCR C | 1 | 4 clk x 5 = 20 clk |
| 2008H | CAH | JZ 200EH | 3 | 10 clk x 4 = 40 clk |
| 2009H | 0EH |  |  | 7 clk x 1 = 7 clk |
| 200AH | 20H |  |  |  |
| 200BH | C3H | JMP 2006H | 3 | 10 clk x 4 = 40 clk |
| 200CH | 06H |  |  |  |
| 200DH | 20H |  |  |  |
| 200EH | D3H | OUT 03H |  | 10 clk x 1 = 10 clk |
| 200FH | 76H | HLT | 1 | 7 clk x 1 = 7 clk |

Panjang Byte = 2+2+2+1+1+3+3+1

= 15 Byte

Waktu Tunda = 7+7+7+20+20+40+7+40+10+7

= 165 clock

= 165 µs

# Text boxes

4H  6H

4H

6H

4H  6H  AH  EH

4H

4H

0EH

0FH

4H  3H   2H   1H   0H

3H  2H   1H   0H   -1H

4H  3H

3H  2H

3  2  1  0

2  1  0  2  1  0  2  1  0

0  4  8  12  16  20

4

5  4  3  2  1  0

16 H

0F H

1  3  6   10   15

4   3   2   1   0

1   2   3    4    5