## Slide 1: QUIZ 2:
Jelaskan apa yang disebut dengan sistem komunikasi data remote job entry dan berikan contoh!
Jelaskan apa yang disebut dengan noise, berikan contoh!
Jelaskan pengertian distorsi komunikasi dan berikan contoh!

## Slide 2: APLIKASI KOMUNIKASI

## Slide 3: Aplikasi Komunikasi
Radio Broadcast
Radio Dua Arah
Telepon
Telepon Selular
TV Broadcast
Pager
Komunikasi Data

## Slide 4: Radio Broadcast
Radio FM menempati pita frekuensi 87,5 MHz – 108 MHz
Radio AM (MW) menempati pita frekuensi 535 kHz – 1605 kHz
Stasiun Radio

## Slide 6: Radio Dua Arah
Aplikasi:
CB (citizent band) yang bekerja pada frekuensi sekitar 27 MHz atau 11m band; di bawah organisasi RAPI
Radio Amatir dengan organisasi ORARI; bekerja dibanyak frekuensi (HF, VHF, UHF), misalnya 80m, 2m band, 470MHz, dll
Pemancar
Penerima
Pemancar
Penerima
Stasiun 1 Stasiun 2
Pemancar
Penerima
Pemancar
Penerima

## Slide 7: Telepon
Menggunakan konsep message-switched atau Circuit Switched
Intensitas traffic pada sebuah jaringan circuit-switched adalah rata-rata jumlah panggilan simultan selama periode waktu tertentu dengan satuan : Erlang
1 Erlang = rata-rata dari sebuah panggilan selama satu periode waktu
Satuan Intensitas Traffic yang lain : CCS (hundred Call Second)
1 Erlang = 3600 call seconds = 36 CCS
Apabila trafik telepon padat, antar kabupaten bisa saja dihubungkan langsung menggunakan serat optik atau pun Microwave atau yang lain.

## Slide 8: Trafik Telepon

## Slide 9: Trafik Telepon
Jumlah pemakaian dalam periode 10 menit di atas adalah sbb :
Circuit 1 : 3 + 1 + 2 = 6 menit
Circuit 2 : 1,5 + 5 + 1 = 7,5 menit
Circuit 3 : 5 + 2,5 = 7,5 menit
Circuit 4 : 1 + 3,5 + 1,5 + 2 = 8 menit
Circuit 5 : 2 + 2 + 0,5 + 1 + 0,5 = 6 menit +
Jumlah = 35 menit
Intensitas Traffic = 35 / 10 = 3,5 Erlang
Dengan kata lain : Ada rata-rata 3,5 circuit yang digunakan dalam periode 10 menit

## Slide 10: Persamaan Intensitas Trafik
A = intensitas traffic (dalam Erlang)
T = durasi periode pengamatan
hi = holding time (waktu pendudukan) untuk panggilan individual ke-i
c = jumlah total panggilan

## Slide 11: Persamaan Intensitas Trafik
Penjumlahan dari waktu pendudukan = jumlah panggilan dikalikan dengan rata-rata waktu pendudukan, sehingga :
Jika h = waktu pendudukan panggilan rata-rata, maka :
Untuk menghitung kecepatan kedatangan panggilan, perlu dihitung lebih dulu jumlah panggilan yang diharapkan datang selama waktu pendudukan rata-rata
N = jumlah panggilan yang datang selama periode yang sama dengan waktu pendudukan rata-rata
= h x kecepatan kedatangan panggilan per satuan waktu
= h x c/T
= ch/T = A

## Slide 12: Contoh
1. Secara rata-rata, selama jam sibuk (busy hour), sebuah perusahaan menghasilkan rata-rata 120 call dalam 2 menit. Perusahaan tersebut juga menerima 200 incoming call dalam 3 menit.
Hitunglah : (1) Traffic outgoing (2) Traffic incoming (3) Traffic total
Jawab :
1. Traffic Outgoing = 120 x 2 / 60 = 4 E
2. Traffic Incoming = 200 x 3 / 60 = 10 E
3. Traffic total = 4 + 10 = 14 E
2. Selama jam sibuk, secara rata-rata seorang pelanggan yang memiliki satu saluran telepon dapat menghasilkan 3 panggilan dan menerima 3 panggilan. Durasi rata-rata adalah 2 menit. Berapa probabilitas seorang pemanggil bisa mendapatkan saluran ?
Jawab :
Okupansi saluran = (3+3) x 2 / 60 = 0,2 E

## Slide 13: Congestion
Terjadi jika seluruh trunk dalam sebuah grup trunk sedang digunakan, sehingga panggilan berikutnya tidak dapat diteruskan.
Ada 2 cara untuk mengatasi CONGESTION :
Queuing atau delay system  Pada sistim message-switched
Lost-call system  Pada sistim circuit-switched
Queuing  panggilan yang datang selama congestion dimasukkan dalam antrian (queue) sampai ada trunk outgoing yang bebas
Lost-call  panggilan yang datang selama congestion akan dibatalkan, sehingga jumlah panggilan yang diteruskan (carried call) lebih sedikit daripada panggilan yang datang (offered call)

## Slide 14: Grade of Service
Hanya digunakan pada sistem lost call
Merupakan derajat pelayanan dari sebuah sentral telepon
Semakin besar Grade of Service (B), maka pelayanan semakin buruk
traffic carried = traffic offered – traffic lost

## Slide 15: Telepon Selluler
Cakupan area pelayanan berbentuk sel-sel heksagonal (segi enam)
Masing-masing sel mempunyai frekuensi pelayanan berbeda
Setiap sel terbagi menjadi beberapa sektor atau area individual
Antena akan melakukan pengiriman sinyal pada setiap sel.

## Slide 16: Cell
Area yang di-cover oleh base station  cell (sel), titik dimana terdapat base station dan antena  cell site. Setiap sel mempunyai ukuran diameter kurang lebih 26 – 32 km2 dengan radius jangkauan 1 hingga 50 km. Pada sistim GSM dan PCS mempunyai sel yang lebih kecil, yaitu 6 km.
Setiap sel membentuk grid-grid heksagonal seperti sarang lebah yang meng-cover seluruh area. Setiap cell site punya base station yang dilengkapi pemancar 900 – 1800 MHz.
Jenis-jenis sel :
1. Pico cell  meng-cover area di dalam sebuah bangunan gedung
2. Micro cell  meng-cover area outdoor tertentu sehingga cocok digunakan untuk pengguna yang tidak begitu sering bergerak (slow moving subscriber)
3. Macro cell  meng-cover kawasan area yang paling luas digunakan untuk pengguna yang sering bergerak (fast moving subscriber)

## Slide 17: Komponen Pembentuk Sistim Seluler
Peralatan seluler (mobile)
Base station
Antena
Base station Controller
Layanan pancaran akan sangat tergantung dari :
1. Keadaan topografi
2. Kepadatan populasi
3. Kepadatan lalu lintas data

## Slide 18: Transmisi Informasi Seluler
Frequency Division Multiple Access (FDMA)
Menempatkan panggilan pada frekuensi yang berlainan (multiple carried frequency)
Biasa digunakan untuk sistem seluler analog (AMPS)
Time Division Multiple Access (TDMA)
Memberikan penanda pada setiap panggilan menggunakan pembagian porsi waktu pada sebuah frekuensi tertentu
Merupakan teknik digital yang membagi kanal frekuensi ke dalam beberapa bagian waktu
Code Division Multiple Access (CDMA)
Memberikan kode unik (ID) pada setiap panggilan atau data dan menyebarkannya pada frekuensi yang tersedia.
CDMA merupakan dasar dari teknologi Spread Spectrum yang digunakan oleh militer untuk keamanan data.
Dengan pemakaian bersama sebuah kanal frekuensi, CDMA mampu memperbaiki pemakaian bandwidth hingga 2000 % dibandingkan AMPS

## Slide 19: Perkembangan Komunikasi Selular

## Slide 21: Pager

## Slide 22: Komunikasi Data Sambungan Satelit