## Slide 1: KOMUNIKASI DATA
MULTIPLEXING

## Slide 3: MULTIPLEXING
Meningkatkan effisiensi penggunaan bandwidth/ kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama.
Bentuk paling umum adalah FDM dan TDM
FDM – bekerja dengan sinyal analog, transmisi simultan.
TDM – bekerja dengan sinyal digital (dapat juga sinyal analog dengan frekuensi tunggal) dengan pembagian waktu.

## Slide 4: MULTIPLEXING
Multiplexing dilakukan oleh peranti elektronik yang dikenal sebagai multiplexer (MUX)
MUX menerima input signal dari berbagai peranti komputer, memampatkan signal ini ke dalam satu aliran data dan menghantarnya menggunakan satu media penghantar komunikasi.
DEMUX - Peranti yang memecahkan signal yang digabungkan oleh MUX ke bentuk signal asal
DEMUX menerima satu aliran data dari satu media penghantar komunikasi, memecahkannya ke dalam bentuk signal asal dan menghantarnya ke beberapa peranti komputer

## Slide 5: TUJUAN
Mengurangi media penghantar
Meningkatkan kemampuan komunikasi dgn memaksimakan data yg dihantar di atas satu media penghantar.
Meminimalkan biaya transmisi dengan mengurangi biaya menggunakan satu media penghantar antara komputer host dan terminal.

## Slide 6: TEKNIK MULTIPLEXING
Time Division Multiplexing (TDM):
Synchronous TDM
Asynchronous TDM
Frequency Division Multiplexing (FDM)
Code Division Multiplexing (CDM)
Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Optical code Division Multiplexing (ODM)

## Slide 7: TDM
Penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu (time slot) bagi setiap pemakai saluran (user)

## Slide 8: SYNCHRONOUS TDM
Beberapa sinyal digital diselipkan dengan waktu berbeda.
Dapat menyelipkan bit-bit, jadi tidak membutuhkan transmisi sinkron
Pembagian waktu ditetapkan diawal oleh sistem sumber.
Slot waktu tetap diberikan pada kondisi tidak ada data sekalipun.
Pembagian waktu tidak harus sama banyak diantara beberapa sumber.
Baseband.

## Slide 9: Statistical (Async.) TDM
STDM berfungsi sama seperti TDM, tetapi tidak semua sumber mengirim data pada saat yang sama.
STDM menangani masalah pemubaziran bandwidth pada TDM dengan menyediakan slot waktu berdasarkan permintaan (time slots on demand)
Multiplexer memeriksa jalur input dan mengumpulkan data sampai frame penuh.

## Slide 10: Optical TDM
Seiring penggunaan Fiber Optik, setiap jalur komunikasi mesti memiliki optical TDM masing-masing.
Perusahaan telepon harus menghubungkan saluran ganda jarak jauh, dengan menggunakan optical TDM yang berbeda-beda.
Menyebabkan kebutuhan terhadap optical TDM terstandar dengan nama SONET synchronized optical network.

## Slide 11: Tujuan Perancangan SONET
Memungkinkan pembawa yang berbeda saling menimbulkan kebutuhan terhadap standar pensinyalan umum yang mengurusi panjang gelombang, pewaktuan, struktur framing, dll.
Dibutuhkan untuk menyatukan sistem pensinyalan US, Eropa dan Jepang.
Harus menyediakan sebuah cara untuk multiplex sinyal digital ganda
Menyediakan dukungan untuk operasi, administrasi dan perawatan.

## Slide 12: SONET/SDH
Synchronous Optical Network (ANSI standard - USA)
Synchronous Digital Hierarchy (ITU-T standard - Europe)
Compatible
Keduanya merupakan standar fiber optic untuk transmisi data kecepatan tinggi
Hirarki Sinyal
  Synchronous Transport Signal level 1 (STS-1) atau Optical Carrier level 1 (OC-1) 51.84Mbps
  Standar terendah ITU-T adalah 155.52Mbps (STM-1)

## Slide 13: FDM
Setiap sinyal dimodulasi pada frekuensi pembawa yang berbeda.
Frekuensi pembawa dibuat terpisah sehingga sinyal tidak overlap. Contoh: radio broadcast
Kanal dialokasikan tetap, bahkan pada saat tidak ada data
Broadband

## Slide 14: DIAGRAM FDM

## Slide 15: CDM
Code Division Multiplexing (CDM) dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan FDM. Contoh aplikasinya pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler CDMA.

## Slide 16: Prinsip Kerja CDM
Kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik (dengan panjang 64 bit) yang disebut chip spreading code.
Untuk pengiriman bit ‘1’, digunakan representasi kode (chip spreading code) tersebut, untuk pengiriman bit ‘0’, menggunakan inverse dari kode tersebut.
Pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh pengguna ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan (sum) dari kode-kode tersebut.
Di sisi penerima, hasil penjumlahan kode-kode tersebut dikalikan dengan kode unik dari si pengirim (chip spreading code) untuk diinterpretasikan selanjutnya :
Jika hasil perkalian mendekati nilai +64 berarti bit ‘1’
Jika jumlahnya mendekati –64 dinyatakan sebagai bit ‘0’.

## Slide 17: WDM
Digunakan pada transmisi data melalui serat optik (optical fiber) dimana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar.
Setiap balok cahaya memiliki fekuensi yang berbeda
Merupakan bentuk lain dari FDM
Setiap warna cahaya (wavelength) mewakili kanal data terpisah

## Slide 18: WDM

## Slide 19: Penggunaan WDM
Mempunyai arsitektur umum seperti FDM
Sejumlah sumber menghasilkan siinar laser dengan frekuensi berbeda.
Multiplexer memperkuat sumber untuk transmisi melewati single fiber
Optical amplifiers memperkuat semua panjang gelombang.
  Biasanya setiap 10 km
Demux memisahkan kanal pada tujuan
50GHz per channel

## Slide 20: ODM
Prinsip yang digunakan pada ODM serupa denganCDM, hanya dalam hal ini yang dikode adalah berupa sinyal analog (sinar) dengan pola tertentu

## Slide 21: Selamat mengikuti UTS.. 